ATW滾碼使用說明

進入燒錄介面後，在tool下拉功能表中選increase number,會彈出滾碼設定對話方塊。

在address1處添上滾碼的位址後按enter,只有第一個填寫後才能填寫第二個位址（在聯機的時候可以燒錄8個位址，脫機燒時只能燒錄4個位址，我們的燒錄器在進行滾碼燒錄時位址只能從低到高，不能亂添）

2． Up /down 的選擇，選擇up時 address1為最低位置，選擇down 時address1為最高位址

3． Ascll  binary  hex  dec 表示燒錄時使用的進制

4．None 表示在滾碼的位址內燒錄的碼是不變的，increase 表示在滾碼的位址內燒錄的碼是累加的

5．只有在選increase時  Pass ic  Count才會起作用。

Pass ic表示燒錄成功的IC ,Count表示每次累加/累減的數值（例如Count填1表示每次以1進行加減）

6．一切設定好後在Check and Correct前的框內打上對號

點擊YES後就可以燒錄滾碼

注意：

在聯機進行滾碼燒錄時，滾碼的對話方塊在設定好後不能被關閉，如關閉不能進行滾碼燒錄在採用脫機燒時，將程式下載到writer時滾碼對話方塊應在打開的情況下進行download code to eeprom.